## Slide 1: ARSÉNICO EN EL AGUA SUBTERRÁNEA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Miguel Auge, Guillermo Espinosa Viale Leonardo Sierra

## Slide 2
Objetivo
Brindar una imagen a escala regional de la distribución del As en el agua subterránea empleada para consumo humano en la Provincia de Buenos Aires, en el entendimiento de que el conocimiento regional constituye la base indispensable para cualquier investigación localizada o de mayor detalle.

## Slide 3
Metodología
Para la elaboración cartográfica, se dispuso de los resultados de 640 análisis químicos, con contenidos de As total, de muestras tomadas en 74 partidos y 159 localidades de la Provincia de Buenos Aires. La mayoría de las muestras provinieron de cooperativas para el abastecimiento de agua potable, que captan del Acuífero Pampeano, de los médanos de la Pampa Arenosa y de las dunas de la costa Atlántica Bonaerense. También se dispuso de los resultados del Acuífero Puelche en los partidos servidos por ABSA y AYSA, en La Plata y el Conurbano de Buenos Aires.

## Slide 4
Incidencia en la salud
El Arsénico es uno de los elementos que por su elevada toxicidad, ejerce una significativa limitación sobre la potabilidad. La ingestión prolongada de agua con tenores elevados de As, produce severos daños en el organismo humano, dando lugar a una enfermedad conocida como hidroarsenicismo crónico regional endémico (HACRE).
Los trastornos característicos que resultan de la exposición crónica son: engrosamiento de palmas y plantas (queratodermia), aumento de la pigmentación de la piel y aparición de cáncer cutáneo. Además, es bastante frecuente el cáncer de pulmón, de laringe y de hígado.

## Slide 5
Descubrimiento
La intoxicación con As fue mencionada por primera vez en la literatura médica en 1913 por el Dr. Mario Goyenechea en Rosario, al precisar el origen arsenical por ingestión de agua de 2 enfermos provenientes de Bell Ville, Provincia de Córdoba. En dicha localidad, si bien era frecuente una sintomatología similar, por lo que se la llamó “Enfermedad de Bell Ville”, se desconocía el origen de la misma.

## Slide 6
Origen
La mayor parte del Arsénico contenido en el agua subterránea de la Argentina tiene origen natural, producto de la disolución de minerales arsenicosos vinculados a las erupciones volcánicas y a la actividad hidrotermal, principalmente en la Cordillera de los Andes, en los últimos 5 millones de años y que se mantiene actualmente, aunque en forma mucho más atenuada. El principal agente de transporte desde la Cordillera hacia el Este, hasta alcanzar a la Llanura Chaco-pampeana fue el viento, que produjo la acumulación del Loess Pampeano.

## Slide 7
Potabilidad
Las normas sobre potabilidad, así como sobre la calidad de la mayoría de los alimentos, han ido evolucionando hacia umbrales más estrictos a través del tiempo. El As no es una excepción y así, el Decreto 6553/74 de la Provincia de Buenos Aires, que señalaba como valor aconsejable <0,01 aceptable hasta 0,01 y tolerable hasta 0,1 mg/L, se modificó en 1996, mediante la Ley 11.820, vigente en la actualidad, que estableció sólo un límite tolerable de 0,05 mg/L (50 μg/L). Al respecto, la Organización Mundial de la Salud (2008) le fija un valor de referencia al As de 0,01 mg/L, aunque aclarando que es “provisional, por haber evidencia de peligro, aunque la información disponible sobre efectos en la salud es limitada”.

## Slide 8
Movilidad
La movilidad del As depende esencialmente de las condiciones redox y del pH del agua. En medio oxidante, que es el que prevalece en las aguas subterráneas someras, el Arsénico está disuelto en forma de As5, condición que también favorece la disolución de F, B, V, Mo, Se y U.
En medio reductor, el Arsénico se presenta dominantemente como As3, que es su forma más tóxica.
La actividad microbiológica también influye en la movilidad del As, dado que si es intensa, puede modificar sustancialmente las condiciones redox del medio.

## Slide 9
En el mapa se aprecia un notorio predominio de concentraciones que superan el límite tolerable vigente en la Provincia de Buenos Aires, dado que el 87% de su territorio (267.000 km2) tiene valores superiores a 0,05 mg/L y sólo el 13% (40.000 km2) presenta contenidos menores.

## Slide 10
La región ubicada en el sector NE de la provincia, registró valores extremos en la concentración de As de 0,02 y 0,05 mg/L y un promedio de 0,039 mg/L. Ocupa 16.600 km2, y se extiende desde el SE de La Plata hasta San Pedro por el NO. Es la más poblada con 12,3 millones habitantes. El más explotado, es el Acuífero Puelche.
.

## Slide 11
La ubicada en las cercanías de los sectores central y SO de la provincia, ocupa 21.700 km2, tiene 1,5 millones de habitantes y se extiende de SE a NO, desde Gral. Pueyrredón, hasta Bolívar y de allí, hacia el SO, hasta las cercanías de Tornquist. Las concentraciones extremas fueron 0,02 y 0,05, con un promedio de 0,043 mg/L. Se abastece del Acuífero Pampeano
.

## Slide 12
La que coincide con la faja de dunas vecinas a la costa Atlántica, se extiende desde San Clemente del Tuyú en el N hasta las cercanías de Bahía Blanca en el SO, ocupa unos 1.700 km2 y tiene 400.000 habitantes estables, aunque durante el verano la población suele triplicarse debido al turismo.

## Slide 13
De las regiones con más de 0,05 mg/L de As disuelto, se destaca por su tamaño la que presenta contenidos entre 0,05 y 0,1 mg/L; ocupa unos 178.000 km2, pero alberga sólo a 470.000 habitantes (3% del total), que se abastecen fundamentalmente del Acuífero Pampeano, con un promedio de 0,075 mg/L de As.

## Slide 14
Las que superan 0,1 mg/L, se dispersan en forma de parches en: la vecindad de la Bahía Samborombón (5.600 km2), el NO 44.200 km2), el S (Tres Arroyos - 7.600 km2) y en el bastón al S de Bahía Blanca (Villarino, C. de Patagones – 31.600 km2); en conjunto abarcan unos 89.000 km2 y albergan a 880.000 habitantes (6% del total de la Provincia).

## Slide 15
Conclusiones
La mayor parte del As incorporado a los acuíferos que se aprovechan para abastecimiento humano en la Provincia de Buenos Aires y en el resto del país, tiene origen natural y provino de la disolución de minerales vinculados a las erupciones volcánicas y a la actividad hidrotermal, principalmente en la Cordillera de los Andes, en los últimos 5 millones de años. El principal agente de transporte desde la Cordillera hacia el Este, hasta alcanzar a la Llanura Chaco-pampeana fue el viento, que produjo la acumulación del Loess Pampeano, en el que se intercalan cenizas volcánicas (tobas) con vidrio del mismo origen (obsidiana), el que aparece como uno de los principales generadores del As en el agua subterránea.

## Slide 16
Considerando la normativa sobre potabilidad respecto al As vigente en la Provincia de Buenos Aires, que establece un límite tolerable de 0,05 mg/L, existe un marcado predominio areal de concentraciones superiores a dicho valor. Así, el 87% del territorio provincial (267.000 km2) tiene agua subterránea con más de 0,05 mg/L y sólo el 13% (40.000 km2) presenta contenidos menores. Esta condición, afortunadamente, no se repite cuando se analiza la cantidad de habitantes potencialmente afectados, porque los sitios de mayor concentración poblacional están ubicados dentro de ámbitos con tenores menores a 0,05 mg/L. Esto se verifica para el 91% de la población total de la provincia y por ende, sólo el 9% restante, habita en regiones con más de 0,05 mg/L de As total disuelto en el agua subterránea.

## Slide 17
A nivel de país existen notorias diferencias en las normativas respecto al contenido de As en el agua potable y esto se verifica hasta en provincias limítrofes. Así, frente a los 0,05 mg/L de la Provincia de Buenos Aires, La Pampa adopta 0,15 mg/L, Santa Fe 0,1 Córdoba y Río Negro 0,05 mg/L y Entre Ríos 0,01 mg/L. Sin embargo, en ninguno de los casos existen estudios toxicológicos basados en una cantidad representativa de habitantes y a lo largo de un lapso de tiempo que también resulte representativo, para establecer con mayor certeza el límite de potabilidad respecto al As.

## Slide 18
Existen numerosos procesos para bajar el contenido de As en el agua, pero cualquiera que se emplee termina en un efluente líquido, sólido o semisólido, de alto riesgo para la salud y el ambiente, por lo que resulta indispensable prever su disposición final en condiciones de máxima seguridad. Este requisito constituye el inconveniente principal con que se enfrentan las plantas reductoras de As.

## Slide 19
Recomendaciones
Realizar estudios toxicológicos en una cantidad representativa de habitantes, eligiendo un lapso de tiempo que también resulte representativo (40 - 50 años), en sitios con tenores altos medios y bajos de As y también investigar sobre los hábitos respecto a la cantidad de agua consumida. El objetivo es establecer con fundamento una norma de potabilidad que asegure la salud de la población y no copiar fielmente, como sucede generalmente, a las que rigen en otros países que tienen otras realidades y mayores recursos, como EUA, Canadá, Comunidad Europea, o a las propuestas por otras instituciones como la OMS.
Diferenciar en los análisis químicos al As5 del As3, debido a que el último es más tóxico que el primero. Actualmente, la gran mayoría de las normas nacionales y extranjeras sobre potabilidad, consideran sólo al As total, por lo que la diferenciación apunta a tener un mejor conocimiento futuro sobre la incidencia del As en el ser humano.